附件

54项电子国家标准名称及主要内容

| 序号 | 计划编号 | 标准名称 | 性质 | 标准主要内容 | 代替标准 | 采标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20130003-T-339 | LED加速寿命试验方法 | 推荐 | 本标准规定了LED器件恒定应力加速寿命试验的程序，给出了LED器件光通维持寿命的试验方法。获取试验数据后通过数据处理可求得该产品的光通维持寿命。该标准适用于光通量慢退化失效模式的可见光LED器件。 |  |  |
|  | 20130004-T-339 | LED应用产品可靠性试验的点估计和区间估计（指数分布） | 推荐 | 本标准规定了LED应用产品可靠性试验的点估计和区间估计的数据处理方法，可以通过试验评估LED应用产品的平均无故障寿命。本标准适用于服从指数分布或近似服从指数分布的LED应用产品的可靠性试验。本标准适用于LED应用产品的实验室试验数据处理和现场使用数据的处理。 |  |  |
|  | 20130009-T-339 | 功率半导体发光二极管芯片技术规范 | 推荐 | 本规范规定了功率半导体发光二极管芯片产品（以下简称芯片）的技术要求、检验规则和检验方法。本规范适用于功率半导体发光二极管芯片。 |  |  |
|  | 20130011-T-339 | 中功率半导体发光二极管芯片技术规范 | 推荐 | 本规范规定了中功率半导体发光二极管芯片产品的技术要求、检验规则和检验方法。本规范适用于功率半导体发光二极管芯片。 |  |  |
|  | 20130005-T-339 | 半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范 | 推荐 | 该空白详细规范规定了功率发光二极管的质量保证程序、检验要求、筛选顺序、抽样要求、试验和测试方法的细节。 规定了三个由低到高的质量评定类别：Ⅰ类、 Ⅱ类和Ⅲ类；获得鉴定批准的程序；逐批以及周期的质量一致性检验要求；A、B、C和D组的划分及试验组成。 包括：逐批试验项目、顺序和条件，周期试验项目、引用的标准、检验或试验要求/极限值，鉴定批准试验项目，组及对应的质量类别，A组、B组、C组检验和试验项目、引用的标准、以及检验或试验要求/极限值。 |  |  |
|  | 20130006-T-339 | 半导体光电子器件 小功率发光二极管空白详细规范 | 推荐 | 该空白详细规范规定了小功率发光二极管的质量保证程序、检验要求、筛选顺序、抽样要求、试验和测试方法的细节。 规定了三个由低到高的质量评定类别：Ⅰ类、 Ⅱ类和Ⅲ类；获得鉴定批准的程序；逐批以及周期的质量一致性检验要求；A、B、C和D组的划分及试验组成。 包括：逐批试验项目、顺序和条件，周期试验项目、引用的标准、检验或试验要求/极限值，鉴定批准试验项目，组及对应的质量类别，A组、B组、C组检验和试验项目、引用的标准、以及检验或试验要求/极限值。 |  |  |
|  | 20130007-T-339 | 半导体光电子器件 中功率发光二极管空白详细规范 | 推荐 | 该空白详细规范规定了中功率发光二极管的质量保证程序、检验要求、筛选顺序、抽样要求、试验和测试方法的细节。 规定了三个由低到高的质量评定类别：Ⅰ类、 Ⅱ类和Ⅲ类；获得鉴定批准的程序；逐批以及周期的质量一致性检验要求；A、B、C和D组的划分及试验组成。 包括：逐批试验项目、顺序和条件，周期试验项目、引用的标准、检验或试验要求/极限值，鉴定批准试验项目，组及对应的质量类别，A组、B组、C组检验和试验项目、引用的标准、以及检验或试验要求/极限值。 |  |  |
|  | 20130111-T-339 | 电子设备用固定电容器 第25部分：分规范 表面安装导电高分子固体电解质铝固定电容器 | 推荐 | 本部分规定了表面安装导电高分子固体电解质铝固定电容器的优先额定值和特性、以及从GB/T 2693-2001中选取的适用于表面安装导电高分子固体电解质铝固定电容器的所有详细规范的试验一览表和检验要求。 |  | IDT IEC 60384-25:2015 |
|  | 20130110-T-339 | 电子设备用固定电容器 第25-1部分：空白详细规范 表面安装导电高分子固体电解质铝固定电容器 评定水平EZ | 推荐 | 本部分给出了当编写一份详细规范时应考虑的推荐性能特性，它包括对于EZ级评定水平的试验一览表和检验要求。本部分给出了制定表面安装导电高分子固体电解质铝固定电容器的详细规范内容和规则，以及空白详细规范的格式。 |  | IDT IEC 60384-25-1:2006 |
|  | 20130112-T-339 | 电子设备用固定电容器 第26-1部分：空白详细规范 导电高分子固体电解质铝固定电容器 评定水平EZ | 推荐 | 适用于导电高分子固体电解质铝固定电容器。主要内容：1 一般数据、1.1 推荐的安装方法（应加以说明）、1.2 尺寸、1.3 额定值和特性、1.4 规范性引用文件、1.5 标志、1.6 订货资料、1.7 放行批证明记录、1.8 附加内容（不作检验用）、1.9 补充或提高总规范和（或）分规范中所规定的严酷等级或要求、2 检验要求、2.1 程序。 |  | IDT IEC 60384-26-1:2010 |
|  | 20130113-T-339 | 电子设备用固定电容器 第26部分：分规范 导电高分子固体电解质铝固定电容器 | 推荐 | 本部分适用于导电高分子固体电解质铝固定电容器。该电容器主要用于电子设备中的直流电路。主要内容：1 总则、2 优先额定值和特性、3 质量评定程序、4 试验和测量程序。 |  | IDT IEC 60384-26:2010 |
|  | 20130127-T-339 | 印制电路用金属基覆铜箔层压板通用规范 | 推荐 | 本标准规定了印制电路用金属基（铝基 铜基）覆铜箔层压板（以下简称金属基覆铜板）的要求、检验方法、质量保证规定、包装、标识、运输和贮存等要求。本标准适用于印制电路用金属基（铝基、铜基）覆铜板，不适用于印制电路用铁基覆铜板。印制电路用其它金属基覆铜板和微波电路用金属基覆铜板可参照使用。 |  |  |
|  | 20141813-T-339 | 防静电活动地板通用规范 | 推荐 | 本标准规定了防静电活动地板的术语与定义、组成与结构、分类与命名、技术要求、试验方法、检验规则、包装、装箱、运输及储存要求。 |  |  |
|  | 20121217-T-339 | 维修性 第5部分：测试性和诊断测试 | 推荐 | 本标准为在设计和研制中早期考虑测试性方面的问题提供了指南；诊断测试的最优化设计要求设计、使用和维修组织间的密切协作。本标准旨在强调测试性和诊断测试多方面的要求并有助于彼此间的及时协调。 | GB/T 9414.7-2000 | IDT IEC 60706-5:2007 |
|  | 20132239-T-339 | 基础机电继电器 第7部分：试验和测量程序 | 推荐 | 本标准规定了基础机电继电器的试验和测量程序。本部分包括了各类基础机电继电器通用的基本程序。对于特定的设计或应用，必须增加补充要求。 |  | IDT IEC 61810-7:2006 |
|  | 20141024-T-339 | 石英晶体元件参数的测量 第11部分：采用自动网络分析技术和误差校正确定负载谐振频率和有效负载电容的标准方法 | 推荐 | 本标准规定了石英晶体元件的优值M大于4时，标称负载电容CL对应的石英晶体元件负载谐振频率fL以及标称频率时有效负载电容CLeff的测量方法。本测量技术避免了使用物理负载电容，因此有更高的测量准确度，更好的重现性及相关应用。本方法还突破了SJ/T 11210-1999的频率上限30MHz,测量上限达200MHz。 |  | IDT IEC 60444-11：2010 |
|  | 20141025-T-339 | 石英晶体元件参数的测量 第9部分：石英晶体元件寄生谐振的测量 | 推荐 | 本标准规定了石英晶体元件寄生（无用）谐振的二种测量方法。方法A（全参数测量法）可以确定寄生谐振的等效电参数,该方法为优先测量方法，可用于测量达几kΩ的中低阻抗寄生谐振。方法B（电阻测量法）应当在有规定时用于测量高阻抗寄生谐振，如某些滤波晶体。 |  | IDT IEC 60444-9:2007 |
|  | 20132218-T-339 | 铁氧体磁心表面缺陷极限导则 第8部分：PQ型磁心 | 推荐 | 本标准主要规定了符合相关总规范的PQ型磁心的表面缺陷极限,包括PQ型磁心允许的各种表面缺陷如掉块、裂纹、飞边及气孔等的存在位置、面积以及长度等内容，为磁心生产方、电子变压器和电感器等行业各方的生产及交易行为提供了参考依据。 |  |  |
|  | 20132221-T-339 | 铁氧体磁心的尺寸 第14部分：电源用EFD型磁心 | 推荐 | 本标准主要规定了EFD型磁心及其附件的主要尺寸、有限参数和Amin值，还规定了检验满足标准的EFD型磁心尺寸的量规尺寸。为磁心生产方、电子变压器和电感器等行业各方的生产及交易行为提供了参考依据。 |  | IDT IEC 62317-14：2008 |
|  | 20132220-T-339 | 铁氧体磁心的尺寸 第7部分：EER型磁心 | 推荐 | 本标准主要规定了EER型磁心及其附件的主要尺寸、有限参数和Amin值，还规定了检验满足标准的EER型磁心尺寸的量规尺寸。为磁心生产方、电子变压器和电感器等行业各方的生产及交易行为提供了参考依据。 |  | MOD IEC 62317-7：2005 |
|  | 20132219-T-339 | 铁氧体磁心的尺寸 第1部分：通用规范 | 推荐 | 本标准对铁氧体磁心的尺寸描述和磁心零件与表面位置和结构进行规定，并给出磁心尺寸的通用要求，同时给出了铁氧体磁心的尺寸体系框架。本标准的制定，将会更好地规范铁氧体磁心企业组织生产和对外贸易，并更好地指导其它磁心尺寸标准的修订。 |  | IDT IEC 62317-1：2007 |
|  | 20121221-T-339 | 电声学 声级计 第3部分：周期试验 | 推荐 | 本标准规定了设计符合IEC 61672-1中要求的1级和2级规范的时间计权声级计、积分平均声级计和积分声级计的周期试验程序。其目的是保证所有试验实验室采用一致的方法进行周期试验。 |  | IDT IEC 61672-3:2013 |
|  | 20121222-T-339 | 电声学 助听器 第12部分：电连接器系统的尺寸 | 推荐 | 本标准规定了助听器电连接器系统的尺寸和允差，以确保可互换性。适用于助听器的插头和来年将诶器系统。 |  | IDT IEC 60118-12:1996 |
|  | 20121219-T-339 | 电声学 测量传声器 第2部分：采用互易技术对实验室标准传声器声压校准的原级方法 | 推荐 | 本标准规定了确定实验室标准传声器声压校准的原级方法，为声压测量建立一个具有可复现性准确依据。 |  | IDT IEC 61094-2:2009 |
|  | 20121220-T-339 | 电声学 测听设备 第5部分：耳声阻抗/导纳的测量仪器 | 推荐 | 本标准规定了三种类型耳声阻抗/导纳的测量仪器的性能和为这些仪器提供的设施条件，及用于验收试验和指导常规校准的测试方法。 | GB/T 15953-1995 | IDT IEC 60645-5:2004 |
|  | 20111468-T-339 | 锂离子电池聚烯烃隔膜 | 推荐 | 标准规定了锂离子电池聚烯烃隔膜术语与定义、分类、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输及贮存。 |  |  |
|  | 20120246-T-339 | 平板显示器色域测量方法 | 推荐 | 本标准规定了平板显示器色域测量用的标准测试信号、测量方法和测量数据处理方法。适用于采用平板显示屏的电视接收机(以下简称接收机)和电视显示器(以下简称显示器)的色域测量。采用其他显示屏的接收机和显示器以及电子投影设备和计算机显示器的色域测量可参照执行。 |  |  |
|  | 20120153-T-339 | 电子产品用镀锡铜包钢线 | 推荐 | 本标准规定了电子产品用镀锡铜包钢线的分类、型号、要求、试验方法、检验规则、包装、产品标志、运输和储存。 |  |  |
|  | 20120162-T-339 | 同轴通信电缆 第1-100部分：电气试验方法 通用要求 | 推荐 | GB/T 17737的本部分给出了同轴通信电缆进行电气试验的通用要求和条件，本部分适用于GB/T 17737.1XX系列标准，该系列标准规定了同轴通信电缆的电气试验方法。 |  | IDT IEC 1196-1-100: 2005 |
|  | 20120163-T-339 | 同轴通信电缆 第1-101部分：电气试验方法 导体直流电阻试验 | 推荐 | GB/T 17737的本部分适用于同轴通信电缆。它规定了同轴电缆导体直流电阻的试验方法。 |  | IDT IEC 1196-1-101:2005 |
|  | 20120164-T-339 | 同轴通信电缆 第1-102部分：电气试验方法 电缆介质绝缘电阻试验 | 推荐 | GB/T 17737的本部分适用于同轴通信电缆。它规定了确定同轴电缆绝缘电阻的试验方法。 |  | IDT IEC 1196-1-102:2005 |
|  | 20120170-T-339 | 同轴通信电缆 第1-108部分：电气试验方法 特性阻抗、相位延迟、群延迟、电长度和传播速度试验 | 推荐 | GB/T 17737的本部分适用于同轴通信电缆。它规定了确定通信网络用同轴电缆的特性阻抗、相位延迟、群延迟、电长度和传播速度的试验方法。 |  | IDT IEC 1196-1-108:2011 |
|  | 20120172-T-339 | 同轴通信电缆 第1-112部分：电气试验方法 回波损耗(阻抗一致性)试验 | 推荐 | GB/T 17737的本部分适用于同轴通信电缆。它规定了确定回波损耗（阻抗一致性）的试验方法。 |  | IDT IEC 1196-1-112:2006 |
|  | 20120173-T-339 | 同轴通信电缆 第1-115部分：电气试验方法 阻抗均匀性(脉冲/阶跃函数回波损耗)试验 | 推荐 | GB/T 17737的本部分适用于同轴通信电缆。它规定了确定用时域法测量通信系统用同轴电缆的阻抗均匀性的试验方法。 |  | IDT IEC 1196-1-115:2006 |
|  | 20120174-T-339 | 同轴通信电缆 第1-122部分：电气试验方法 同轴电缆间串音试验 | 推荐 | GB/T 17737的本部分适用于同轴通信电缆。它规定了确定通信系统用同轴电缆间的串音试验方法。该方法适用于同类型的同轴电缆间的串音测量，但也适用于不同类型的电缆（例如不同尺寸、阻抗、速比等）。该方法也适用于多同轴或综合电缆。 |  | IDT IEC 1196-1-122:2006 |
|  | 20120175-T-339 | 同轴通信电缆 第1-200部分：环境试验方法 通用要求 | 推荐 | GB/T 17737的本部分给出了同轴通信电缆进行环境试验的通用要求和条件，本部分适用于GB/T 17737.2XX系列标准，该系列标准规定了同轴通信电缆的环境试验方法。 |  | IDT IEC 1196-1-200:2005 |
|  | 20120179-T-339 | 同轴通信电缆 第1-301部分：机械试验方法 椭圆度试验 | 推荐 | GB/T 17737的本部分适用于同轴通信电缆，确定了同轴电缆的绝缘、外导体和护套或护层的椭圆度的试验方法。 |  | IDT IEC 61196-1-301:2005 |
|  | 20120181-T-339 | 同轴通信电缆 第1-308部分：机械试验方法 铜包金属的抗拉强度和延伸率试验 | 推荐 | GB/T 17737的本部分适用于同轴通信电缆，规定了用于同轴电缆内导体的退火态和硬拉单根铜包金属抗拉强度和断裂时伸长率的试验方法。 |  | IDT IEC 61196-1-308:2012 |
|  | 20120182-T-339 | 同轴通信电缆 第1-310部分：机械试验方法 铜包金属的扭转特性试验 | 推荐 | GB/T 17737的本部分适用于同轴通信电缆，它规定了确定同轴电缆的铜包金属扭转特性的试验方法。 |  | IDT IEC 61196-1-310:2005 |
|  | 20120188-T-339 | 同轴通信电缆 第1-325部分：机械试验方法 风激振动试验 | 推荐 | GB/T 17737的本部分适用于同轴通信电缆，本标准规定了用于模拟或数字通信系统的架空电缆在架空线路中承受由于微风流动而引起的动态应力的试验方法。 |  | IDT IEC 61196-1-325:2008 |
|  | 20120165-T-339 | 同轴通信电缆 第1-103部分：电气试验方法 电缆的电容试验 | 推荐 | 标准规定了确定同轴通信电缆电容的试验方法。 |  | IDT IEC 61196-1-103:2005 |
|  | 20120166-T-339 | 同轴通信电缆 第1-104部分：电气试验方法 电缆的电容稳定性试验 | 推荐 | 标准规定了确定同轴通信电缆电缆在经受温度变化时电容稳定性的试验方法。 |  | IDT IEC 61196-1-104:2005 |
|  | 20120167-T-339 | 同轴通信电缆 第1-105部分：电气试验方法 电缆介质的耐电压试验 | 推荐 | 标准规定了确定同轴通信电缆介质耐电压的试验方法。 |  | IDT IEC 61196-1-105:2005 |
|  | 20120168-T-339 | 同轴通信电缆 第1-106部分：电气试验方法 电缆护套的耐电压试验 | 推荐 | 标准规定了确定同轴通信电缆护套耐电压的试验方法。 |  | IDT IEC 61196-1-106:2008 |
|  | 20120176-T-339 | 同轴通信电缆 第1-203部分：环境试验方法 电缆的渗水试验 | 推荐 | 标准规定了确定通信布缆系统中同轴通信电缆抵御水沿特定路径渗透能力的试验方法。 |  | IDT IEC 61196-1-203:2007 |
|  | 20120178-T-339 | 同轴通信电缆 第1-206部分：环境试验方法 电缆的气候顺序试验 | 推荐 | 标准规定了确定模拟和数字通信系统用电缆在使用、贮存或运输过程中经受可能发生的温度变化时传输性能稳定性的试验方法。 |  | IDT IEC 61196-1-206:2005 |
|  | 20120183-T-339 | 同轴通信电缆 第1-314部分：机械试验方法 电缆的弯曲试验 | 推荐 | 标准规定了确定同轴通信电缆弯曲性能的几种试验方法，包括绕单棒弯曲、反复弯曲、曲挠、 弯曲耐久性、张力弯曲（动态试验）、刚度和扭结。 |  | IDT IEC 61196-1-314:2006 |
|  | 20120177-T-339 | 同轴通信电缆 第1-205部分：环境试验方法 耐溶剂及污染液试验 | 推荐 | GB/T 17737的本部分给出了适用于同轴通信电缆，规定了确定电缆耐溶剂及污染液能力的试验方法。 |  | IDT IEC 61196-1-205：2008 |
|  | 20120184-T-339 | 同轴通信电缆 第1-316部分:机械试验方法 电缆的最大抗拉力试验 | 推荐 | 本标准规定了确定同轴电缆承受最大允许载荷（纵向拉伸）能力的试验方法。 |  | IDT IEC 61196-1-316：2005 |
|  | 20120185-T-339 | 同轴通信电缆 第1-317部分:机械试验方法 电缆抗压试验 | 推荐 | 本标准规定了确定同轴电缆抗压的试验方法。 |  | IDT IEC 61196-1-317：2006 |
|  | 20120186-T-339 | 同轴通信电缆 第1-318部分:机械试验方法 热性能试验 | 推荐 | 本标准规定了介质的耐热流动性、耐热暴露、半硬电缆的热性能、和尺寸稳定性的试验方法。 |  | IDT IEC 61196-1-318：2008 |
|  | 20120187-T-339 | 同轴通信电缆 第1-324部分:机械试验方法 电缆耐磨性试验 | 推荐 | 本标准规定了确定同轴通信电缆耐磨性的试验方法。 |  | IDT IEC 61196-1-324：2006 |
|  | 20120190-T-339 | 同轴通信电缆 第8部分：聚四氟乙烯绝缘半柔电缆分规范 | 推荐 | GB/T 17737的本部分规定了聚四氟乙烯绝缘半柔电缆的材料和结构、额定值和特性、型号命名、标识和标签、性能要求、试验方法、质量评定、交货和贮存等。 本部分适用于微波、无线设备和其他通信设备用聚四氟乙烯（PTFE）绝缘浸锡铜线编织外导体的半柔同轴通信电缆。 |  |  |
|  | 20120189-T-339 | 同轴通信电缆 第8-1部分：聚四氟乙烯绝缘半柔电缆空白详细规范 | 推荐 | 本标准规定了聚四氟乙烯绝缘半柔同轴通信电缆详细规范的格式和要求。 |  |  |